## Slide 1
Sinusformad växelspänning
Period, frekvens, toppvärde och effektivvärde
1

## Slide 2
Det här ska du kunna
Hitta en hel period på kurvan och räkna periodtiden T ur frekvensen.
Skilja på toppvärde, effektivvärde (RMS) och medelvärde.
Förklara varför en multimeter och kurvans topp visar olika tal.
Grunddel
2

## Slide 3
Spänning över tid
Den vågräta axeln visar tid i millisekunder. Den lodräta visar spänning i volt.
Kurvan går över och under noll. Spänningens polaritet växlar.
En hel period går från en stigande nollpassage till nästa stigande nollpassage.
Grunddel
3

## Slide 4
Periodtid och frekvens
Frekvens f är antal perioder per sekund. Enheten är hertz, Hz.
Periodtiden T är tiden för en hel period. Ombord är frekvensen 60 Hz: T = 1/60 ≈ 0,0167 s = 16,7 ms (millisekunder, tusendels sekunder).
På kurvan är avståndet mellan motsvarande punkter 16,7 ms.
T = 1/f T i ms = 1 000/f
Grunddel
4

## Slide 5
Toppvärde och topp till topp
Toppvärdet û (läses u-topp, u med hatt) mäts från noll till den positiva toppen.
Topp till topp, Upp (pp: peak to peak), går från negativ topp till positiv topp.
Exempel, 440 V-nätet ombord: û ≈ 622 V och Upp = 2 · û ≈ 1 245 V.
Upp = 2 · û
Grunddel
5

## Slide 6
Effektivvärdet beskriver värmeeffekten
Multimeter, true RMS
440 V
Kurvans topp
622 V
Effektivvärdet 230 V i vägguttaget värmer en vattenkokare lika mycket som 230 V likspänning (DC).
Effektivvärdet förkortas RMS (root mean square, engelska för kvadratiskt medelvärde). U utan index betyder alltid effektivvärdet. Multimetern i växelspänningsläget (AC eller V~) visar 230 V i vägguttaget och 440 V ombord.
Toppen är högre eftersom spänningen bara når toppen en kort stund.
û = √2 · U = √2 · 440 ≈ 622 V
Grunddel
6

## Slide 7
Så räknar du: period och topp
Givet: fartygets huvudnät, U = 440 V RMS och f = 60 Hz. RMS betyder effektivvärde.
Sökt: periodtid i millisekunder, toppvärde och topp till topp.
Välj samband: T = 1/f eftersom en sekund delas mellan f perioder. För en sinus är û = √2 · U och Upp = 2 · û.
Räkna tiden: 1/60 ≈ 0,0167 s. Multiplicera med 1 000 för millisekunder: cirka 16,7 ms.
Räkna toppen: 440 · √2 ≈ 622 V. Dubbla toppvärdet för topp till topp: cirka 1 245 V.
Kontroll: 60 perioder på cirka 0,0167 s blir en sekund. Effektivvärdet är mindre än toppen, som är hälften av topp till topp.
Grunddel
7

## Slide 8
Instrumentkontroll före mätningen
True RMS
= U
Sinuskalibrerad
= U
I simulatorn väljer grunduppgiften en kalibrator på 10,00 V sinus.
Förutsäg visningen. Läs sedan av både true RMS-mätaren (räknar ut det verkliga effektivvärdet för alla kurvformer) och den sinuskalibrerade mätaren (visar rätt bara för ren sinus).
För en ren sinus visar båda mätartyperna kalibratorns effektivvärde. Skillnaden syns först vid andra kurvformer. Kontrollen dokumenteras för båda instrumenten.
Grunddel
9

## Slide 9
En protokollrad
Exempel från fartyget, 60 Hz. Förutsäg: T = 1 000/60 ≈ 16,7 ms.
Läs av och registrera 16,7 ms.
Jämför: avläst − förväntat = 0,0 ms.
Förklara: en hel period tar 16,7 ms. Frekvensen är 60 perioder per sekund. I labben gör du samma sak vid 50 Hz med din egen spänning, som räknas fram ur ditt D.
Grunddel
10

## Slide 10
Medelvärde och RMS är olika
Den symmetriska sinusens positiva och negativa delar tar ut varandra. Vanligt medelvärde över en hel period är 0 V.
Resistorn blir ändå varm. Båda halvperioderna bidrar till u²/R.
För 440 V-nätet ombord: vanligt medelvärde 0 V, RMS 440 V och topp 622 V.
Grunddel
11

## Slide 11
Eget försök med andra värden
En sinus har U = 48,00 V RMS och f = 120 Hz.
Beräkna T och û. Ange både tal och enhet.
Förklara vilken avläsning en true RMS-multimeter visar.
Räkna innan facit visas.
Grunddel
12

## Slide 12
Fördjupning: momentanvärde
Momentanvärdet u(t) är spänningen vid en bestämd tidpunkt t. Liten bokstav u betyder ett värde som ändras med tiden.
Exempel, fartygets 440 V-nät: U = 440 V RMS, f = 60 Hz, t = 2,0 ms = 0,002 s.
û = 440√2 ≈ 622 V. Vinkeln 2πft ≈ 0,754 rad (radianer; 2π radianer är ett helt varv, 360°).
u = 622 · sin(0,754) ≈ 426 V. Räknaren ska stå i RAD (radianer), inte DEG (grader).
u(t) = û · sin(2πft)
Fördjupning
14

## Slide 13
Fördjupning: tid och fas
En hel period motsvarar 360°. Fasvinkeln φ (fi) anger hur långt två kurvor är förskjutna, och Δt (delta t) är tidsskillnaden mellan dem.
Ombord, vid 60 Hz, är T ≈ 16,7 ms. Ett tidsavstånd på 2,5 ms ger 360 · 2,5/16,67 ≈ 54°.
Kurvan som når motsvarande punkt först leder. Den andra släpar.
|φ| = 360° · Δt/T
Fördjupning
16

## Slide 14
Fördjupning: likriktat medelvärde
Vid likriktning speglas den negativa halvperioden uppåt. |u| betyder spänningen utan tecken (beloppet), så medelvärdet av |u| blir positivt.
För sinus: medel(|u|) = 2û/π. Vid 12,00 V RMS blir det cirka 10,80 V.
En medelvärdesmätande, sinuskalibrerad mätare multiplicerar detta med cirka 1,11072 och visar 12,00 V.
Visning = π/(2√2) · medel(|u|)
Fördjupning
17

## Slide 15
Fördjupning: samma RMS, olika visning
Sinus
10,00 V
Fyrkant
11,11 V
Triangel
9,62 V
Alla tre signalerna har effektivvärdet 10,00 V och ingen likspänningsdel (DC-innehåll).
Sinus: topp 14,14 V. Den sinuskalibrerade mätaren visar 10,00 V.
Fyrkant: topp 10,00 V. Medel(|u|) = 10,00 V. Visning ≈ 11,11 V.
Triangel: topp = √3 · 10 ≈ 17,32 V. Medel(|u|) = û/2. Visning ≈ 9,62 V.
Fördjupning
18

## Slide 16
Fördjupning: Station B
Stationsmodellen är märkt 12 V ±0,5 V och ger 12,35 V RMS vid 50 Hz.
Använd avlästa 12,35 V när du förutsäger toppen: cirka 17,47 V.
Fyrkant ger cirka 13,72 V på den sinuskalibrerade mätaren, trots att RMS är 12,35 V.
Att visningen stämmer med mätarmodellen betyder inte att den visar korrekt RMS.
Fördjupning
19

## Slide 17
Inför nästa del
Genomför grunduppgifterna och spara protokollet.
Förklara med egna ord skillnaden mellan effektivvärde (RMS), toppvärde och vanligt medelvärde.
Fysisk anslutning, oscilloskopets inställningar och godkända mätpunkter övas på den verkliga stationen.
Grunddel
20