## Slide 1
Repetition inför tentamen
Blandade uppgifter från hela kursen och så går tentamensveckan till
Vecka 44 · Fredag 30 oktober · 09.00–11.00
Del 5 av 5 · Elteknik och ellära
Fredag 30 oktober
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen
1

## Slide 2
Kursplanen i dag
LM-4
Du kan mäta spänning, ström och resistans i likström, växelström och trefas.
LM-3
Du följer reglerna för säkert elarbete ombord när du mäter och bedömer risker.
LM-8
Du förstår vad dina mätvärden betyder och drar rätt slutsats.
Efter lektionen kan du
1. välja rätt samband och redovisa beräkningar tydligt.
2. motivera instrumentval, regelval och felsökningsbeslut.
3. säga hur tentamensveckan går till och vad du behöver repetera.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen
2

## Slide 3
Startfråga
Vilket område behöver du mest träna: kretsar, AC/trefas, säkerhet eller mätanalys?
Skriv ditt område i chatten.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen
3

## Slide 4
Så går lektionen till
09.00
Start och startfråga
09.05
Pass 1: Likström, Kirchhoff, växelström och trefas (avsnitt 1–4) och ett exempel
09.30
Övning 3.1–3.5 tillsammans
09.50
Paus
10.00
Pass 2: Säkerhet, mätning och felsökning, redovisning och tentamensveckan (avsnitt 5–8) och ett exempel
10.25
Övningstentan: vi går igenom de uppgifter som flest behöver
10.45
Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen
4

## Slide 5
Storheten avgör formelvalet
Varje samband gäller under vissa villkor.
DC-ström beräknas med I = U/R när kretsen är ohmsk.
Energi kräver effekt och tid. Verkningsgrad kan behövas före energiberäkningen.
AC kräver kontroll av vågform och RMS. Trefas kräver tydliga linjevärden.
Mät- och säkerhetsfall behöver dokumenterade villkor, inte bara ett tal.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen · Del 5 · avsnitt 1
5

## Slide 6
Likström och effekt
U = RI P = UI E = Pt
Skriv först vilken storhet som söks.
Använd ett samband som passar kretsens koppling.
Serie: samma ström. Parallell: samma spänning.
Enheter och rimlighetskontroll ingår i redovisningen.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen · Del 5 · avsnitt 2
6

## Slide 7
Kirchhoff och delare
ΣI = 0 ΣΔU = 0
Nodlagen beskriver strömbalans. Slinglagen beskriver spänningsbalans.
En ansluten last ändrar en spänningsdelare.
En negativ ström är ett tecken på riktning relativt din pil. Det är inte automatiskt ett räknefel.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen · Del 5 · avsnitt 3
7

## Slide 8
Exempel: metodval i en delare
18 V matar 2 kΩ och 2 kΩ i serie. En last på 2 kΩ ansluts över den nedre resistorn.
Uut = Uin · Rp/(R1 + Rp)
1. Rp = R2 · Rlast/(R2 + Rlast) = 2 · 2/(2 + 2) = 1 kΩ.
2. Uut = 18 · 1/(2 + 1) = 6 V.
3. Itot = 18/(2 + 1) = 6 mA. Varje nedre gren får 3 mA.
Kontroll: 3 + 3 = 6 mA, och fallet över den övre resistorn är 12 V. 12 + 6 = 18 V.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen · Del 5 · exempel 1
8

## Slide 9
AC och trefas
|Z| = √(R² + X²) P = √3 · UL · IL · PF
RMS, toppvärde och medelvärde beskriver olika saker.
Trefasformeln med √3 förutsätter de angivna symmetrivillkoren.
Skriv om spänningen är linje-, fas- eller grenspänning.
Skilj aktiv effekt från skenbar effekt.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen · Del 5 · avsnitt 4
9

## Slide 10
Övningar tillsammans
Öppna del 5 och gå till 4 Övningar.
Övning 3.1
Energi och verkningsgrad
Övning 3.2
Strömlagen
Övning 3.3
Spänningsdelare med last
Fyra minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Ledtrådar och facit finns på delsidan.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-45/aktuell/Del_3.html
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen · Del 5 · 4 Övningar
10

## Slide 11
Övningar tillsammans
Öppna del 5 och gå till 4 Övningar.
Övning 3.4
Sinus och period
Övning 3.5
RL och effektfaktor
Fyra minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 3.6–3.10 gör du själv efter lektionen.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-45/aktuell/Del_3.html
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen · Del 5 · 4 Övningar
11

## Slide 12
Paus
Vi fortsätter 10.00
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen
12

## Slide 13
Säkerhet och regelval
Riskbedömning ska leda till verifierbara åtgärder.
Utgå från arbetsmoment, system och energikällor.
Kontrollera vilket regelverk som gäller i det angivna fallet.
Skydd, kompetens och tydlig ansvarsfördelning hänger ihop.
Ett allmänt standardnamn räcker inte som motivering.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen · Del 5 · avsnitt 5
13

## Slide 14
Mätning och felsökning
Observation skiljs från hypotes och slutsats.
Välj mätpunkt och driftläge för att pröva en hypotes.
Bedöm resultatet med instrumentdata och kretsens funktion.
Ett högt spänningsfall kan lokalisera förhöjd resistans.
Skriv vad mätningen visar och vad som återstår.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen · Del 5 · avsnitt 6
14

## Slide 15
Exempel: mätning efter åtgärd
Källan håller 12 V. Vid 3 A får lasten 10,5 V före och 11,85 V efter åtgärd (strömmen antas oförändrad).
Rslinga = (Ukälla − Ulast)/I
1. Före: Rslinga = (12 − 10,5)/3 = 0,50 Ω.
2. Efter: Rslinga = (12 − 11,85)/3 = 0,05 Ω.
3. Samma ström och mätpunkter visar tydligt minskad resistans.
Funktionsdata stödjer förbättringen. Föreskrivna anslutnings- och säkerhetskontroller ska också dokumenteras.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen · Del 5 · exempel 2
15

## Slide 16
Redovisning inför examination
En bra lösning visar samband, insättning, enhet och tolkning.
Öppna fall kräver motiverade beslut med tydliga antaganden.
Den här delen är repetition. Den ordinarie tentamen är i vecka 45.
De praktiska lärandemålen bedöms i det praktiska provet.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen · Del 5 · avsnitt 7
16

## Slide 17
Så går tentamensveckan till
Skriftlig tentamen online och praktiskt prov i simulatorerna.
Måndag 2 november 09.00–11.00, online: frågestund och instruktion till det praktiska provet. Boka tid för den muntliga avstämningen.
Måndag–onsdag: gör de tre stationerna med protokoll och en riskbedömning. Skicka dem senast onsdag 4 november kl. 20.00.
Torsdag eller fredag: muntlig avstämning online i 15 minuter.
Skriftlig tentamen: dag, tid, länk och tillåtna hjälpmedel meddelas av läraren. Räkna med räknare och formelsamlingen.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen · Del 5 · avsnitt 8
17

## Slide 18
Övningar tillsammans: övningstentan
1. Öppna sidan Tentamen och gå till Övningstenta. Där finns tolv uppgifter från hela kursen.
2. Skriv i chatten numren på de uppgifter du vill gå igenom.
3. Vi går igenom metoden. Räkna först själv. Rätta sedan med ”Facit med lösningsgång” (PDF) i samma avsnitt.
nj22az.github.io/sjoskolan/tentamen.html#ovningstenta
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen
18

## Slide 19
Avslutsfråga
Vilket metodval kan du nu förklara bättre än vid lektionens start?
Repetera de uppgifter där metoden var osäker. Kontrollera lärarens besked om tentamensdatum, hjälpmedel och eventuella kompletteringar.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen
19

## Slide 20
Sammanfattning
1. Storheten och kretsen avgör sambandet. Redovisa samband, insättning, enhet och tolkning.
2. Säkerhet: utgå från arbetsmoment, energikällor och regelverk. Felsökning: skilj observation, hypotes och slutsats.
3. Tentamensveckan: skriftlig tentamen online, tre stationer i simulatorerna och en muntlig avstämning på 15 minuter.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen
20

## Slide 21
Det här gör du nu
1. Läs del 5: teorin och de två exemplen. Tryck på ”Jag har läst del 5” längst ned på sidan.
2. Gör övning 3.6–3.10 på delsidan för del 5. Ledtrådar och facit finns där.
3. Rätta övningstentan och gör om övningarna i de veckor där du hade fel.
4. Nästa vecka: tentamensveckan. Måndag 2 november 09.00: frågestund och instruktion till det praktiska provet.
Inlämningen, uppgift 1–4, senast i dag, fredag 30 oktober. Allt finns på veckosidan.
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen
21

## Slide 22
Källor och fortsatt läsning
Sjöskolan: vecka 44, del 5 Repetition inför tentamen
Sjöskolan: Tentamen och övningstenta
Sjöskolan: Praktiskt prov
Kursplanen för Elteknik och ellära (studieplanen YH03151, 18 september 2026)
OpenStax: Kirchhoffs lagar
OpenStax: enkla växelströmskretsar
Schneider Electric: skenbar effekt
SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024, Skötsel av elektriska anläggningar (SEK Svensk Elstandard)
Vecka 44 · Fredag · Repetition inför tentamen
22