## Slide 1
Reaktans och impedans
Induktans, kapacitans och visardiagram
1

## Slide 2
Mål och startfråga
Beräkna XL, XC och impedansens belopp.
Tolka fasförskjutning i en enkel RL- eller RC-krets.
Startfråga
Varför kan vi inte alltid addera R och X som vanliga positiva tal?
2

## Slide 3
Dagens två pass
Pass 1: 45 minuter
5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling
Pass 2: 45 minuter
20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut
Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.
3

## Slide 4
Resistans, reaktans och impedans
R beskriver resistiv del och X reaktiv del. Båda mäts i Ω.
L i H beskriver induktans. C i F beskriver kapacitans.
Z = R + jX beskriver belopp och fas. j markerar en vinkelrät komponent.
|Z| är impedansens belopp. φ är fasvinkel i grader.
4

## Slide 5
En lösning som går att följa
1. Givet och sökt
Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.
2. Samband och villkor
Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.
3. Uträkning och kontroll
Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.
5

## Slide 6
Induktiv reaktans
En ideal induktor ger större reaktans vid högre frekvens.
Strömmen släpar 90° efter spänningen i en ideal spole.
XL = 2πfL
50 Hz och L = 0,10 H ger XL ≈ 31,4 Ω.
En verklig spole har också resistans.
6

## Slide 7
Kapacitiv reaktans
En ideal kondensator ger mindre reaktans vid högre frekvens.
Strömmen leder spänningen med 90°.
XC = 1/(2πfC)
50 Hz och C = 100 µF ger XC ≈ 31,8 Ω.
100 µF = 100 · 10⁻⁶ F.
7

## Slide 8
Impedans i en seriekrets
Resistiv och reaktiv del ligger 90° isär i visardiagrammet.
Induktiv X är positiv, kapacitiv X är negativ.
R = 15 Ω
XL = 20 Ω
|Z| = 25 Ω
φ
Z = R + jX |Z| = √(R² + X²)
R = 15 Ω och X = 20 Ω ger |Z| = 25 Ω.
Vid U = 100 V RMS blir I = 4,0 A.
8

## Slide 9
Exempel: reaktans och ström
En serie-RL-krets har R = 12 Ω, XL = 16 Ω och matas med 60 V RMS.
|Z| = √(R² + XL²) I = U/|Z|
1. |Z| = √(12² + 16²) = √400 = 20 Ω.
2. I = 60/20 = 3 A RMS.
3. UR = 3 · 12 = 36 V. UL = 3 · 16 = 48 V.
Kontroll: √(36² + 48²) = 60 V. Spänningarnas belopp summeras med Pythagoras.
9

## Slide 10
Stöd till övning 1
XL = 2πfL
XL är induktiv reaktans i Ω, f frekvens i Hz och L induktans i H.
Förutsättningar: Sinusformad stationär drift. Ideal spole, L = 0,10 H och f = 50 Hz.
Arbetsgång: Multiplicera 2, π, f och L. Kontrollera att L verkligen är uttryckt i henry.
10

## Slide 11
Övning 1
Spolens reaktans
L = 0,10 H och f = 50 Hz. Beräkna XL.
Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.
11

## Slide 12
Stöd till övning 2
XC = 1/(2πfC)
XC är kapacitiv reaktans belopp i Ω. C är kapacitans i F. 1 µF = 10⁻⁶ F.
Förutsättningar: Ideal kondensator, C = 100 µF, f = 50 Hz.
Arbetsgång: Omvandla µF till F. Beräkna hela nämnaren innan du dividerar 1 med den.
12

## Slide 13
Övning 2
Kondensatorns reaktans
C = 100 µF och f = 50 Hz. Beräkna XC.
Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.
13

## Slide 14
Stöd till övning 3
|Z| = √(R² + X²)
|Z| är impedansens belopp i Ω. R och X ligger vinkelrätt i visardiagrammet.
Förutsättningar: Seriekopplad RL-krets med R = 30 Ω och X = XL = +40 Ω.
Arbetsgång: Kvadrera R och X, summera och ta kvadratroten. Addera inte R och X direkt.
14

## Slide 15
Övning 3
RL-kretsens impedans
En seriekrets har R = 30 Ω och XL = 40 Ω. Beräkna |Z|.
Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.
15

## Slide 16
Stöd till övning 4
I = U/|Z| |Z| = √(R² + X²)
U och I anges som RMS. |Z| omfattar både den resistiva och den reaktiva delen.
Förutsättningar: Serie-RL: U = 100 V, R = 30 Ω, XL = 40 Ω.
Arbetsgång: Beräkna först impedansens belopp. Dividera därefter U med detta belopp.
16

## Slide 17
Övning 4
Strömmen i RL-kretsen
100 V RMS matar kretsen R = 30 Ω, XL = 40 Ω. Beräkna strömmen.
Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.
17

## Slide 18
Stöd till övning 5
UR = IR UL = IXL
U = √(UR² + UL²)
UR och UL är vinkelräta spänningsvisare. Samma RMS-ström går genom båda komponenterna.
Förutsättningar: Serie-RL med I = 2,0 A, R = 30 Ω och XL = 40 Ω.
Arbetsgång: Räkna komponentspänningarna. Använd sedan Pythagoras för källspänningens belopp.
18

## Slide 19
Övning 5
Spänningar i serie
RL-kretsen har I = 2,0 A, R = 30 Ω och XL = 40 Ω. Beräkna UR, UL och källspänningen.
Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.
19

## Slide 20
Pass 2
Fasvinkel i RL och RC
Spänningsvisare
Frekvensens betydelse
Teori och exempel följs av övning 6–10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.
20

## Slide 21
Fasvinkel i RL och RC
Välj strömmen som referens i seriekretsen.
Resistorspänningen är i fas med strömmen.
φ = arctan(X/R)
R = 12 Ω och X = +5 Ω ger φ = +22,6°.
X = −5 Ω ger φ = −22,6°.
21

## Slide 22
Spänningsvisare
I serie är strömmen gemensam.
Spänningarnas visare summeras, deras belopp gör det inte.
UR = 60 V
UL = 80 V
U = 100 V
φ
U = √(UR² + Uˣ²)
UR = 60 V och UL = 80 V ger U = 100 V.
Strömmen släpar källspänningen.
22

## Slide 23
Frekvensens betydelse
När frekvensen ändras ändras reaktansen och strömmen.
Vid ideal serieresonans tar XL och XC ut varandra.
X = XL − XC
Om XL = XC blir |Z| = R.
En verklig krets begränsas även av komponentförluster.
23

## Slide 24
Exempel: kapacitiv fasvinkel
Serie-RC med R = 12 Ω, XC = 16 Ω och U = 60 V RMS. Sök ström och fasvinkel.
X = −XC φ = arctan(X/R)
1. X = −16 Ω. |Z| = √(12² + (−16)²) = 20 Ω.
2. I = 60/20 = 3 A.
3. DEG: φ = arctan(−16/12) ≈ −53,1°.
Negativ impedansvinkel betyder att strömmen leder källspänningen med 53,1°.
24

## Slide 25
Stöd till övning 6
φ = arctan(X/R)
φ är impedansvinkeln. Positiv φ innebär att spänningen leder strömmen, alltså att strömmen släpar.
Förutsättningar: R = 30 Ω, X = +40 Ω. Använd arctan eller tan⁻¹, med räknaren i DEG.
Arbetsgång: Dividera X med R. Ta invers tangens och tolka tecknet.
25

## Slide 26
Övning 6
Fasvinkel i RL
R = 30 Ω, XL = 40 Ω. Bestäm φ och ange om strömmen leder eller släpar spänningen.
Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.
26

## Slide 27
Stöd till övning 7
X = −XC |Z| = √(R² + X²)
I = U/|Z| φ = arctan(X/R)
Kapacitiv nettoreaktans har minustecken. Negativ φ betyder att strömmen leder spänningen.
Förutsättningar: Serie-RC: R = 60 Ω, XC = 80 Ω, U = 200 V RMS. Räknaren står i DEG för φ.
Arbetsgång: Använd X = −80 Ω. Beräkna belopp, ström och vinkel i den ordningen.
27

## Slide 28
Övning 7
RC-krets
R = 60 Ω och XC = 80 Ω i serie över 200 V RMS. Bestäm |Z|, I och φ.
Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.
28

## Slide 29
Stöd till övning 8
XL = 2πfL XC = 1/(2πfC)
XL växer med f. XC minskar när f växer, eftersom f står i nämnaren.
Förutsättningar: Endast frekvensen ändras, från 50 till 100 Hz. L och C är konstanta.
Arbetsgång: Ersätt f med 2f i båda formlerna och jämför med utgångsvärdet.
29

## Slide 30
Övning 8
Dubbel frekvens
Frekvensen ökas från 50 till 100 Hz. Hur ändras XL och XC om komponenterna är oförändrade?
Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.
30

## Slide 31
Stöd till övning 9
X = XL − XC
|Z| = √(R² + X²) I = U/|Z|
X är nettoreaktans med tecken. XL och XC anges som positiva belopp.
Förutsättningar: Serie-RLC: R = 30 Ω, XL = 50 Ω, XC = 10 Ω och U = 100 V RMS.
Arbetsgång: Räkna nettoreaktansen först. Använd den, inte XL ensam, i impedansformeln.
31

## Slide 32
Övning 9
RLC-krets
R = 30 Ω, XL = 50 Ω och XC = 10 Ω i serie. U = 100 V RMS. Bestäm nettoreaktans, |Z| och I.
Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.
32

## Slide 33
Stöd till övning 10
X = XL − XC I = U/√(R² + X²)
φ = arctan(X/R)
Vid serieresonans tar de reaktiva delarna ut varandra. R begränsar fortfarande strömmen.
Förutsättningar: R = 20 Ω, XL = XC = 40 Ω, U = 100 V RMS. Spole och kondensator är ideala.
Arbetsgång: Sätt in skillnaden mellan reaktanserna. Beräkna I och φ. Enskilda komponentspänningar kan ändå vara stora.
33

## Slide 34
Övning 10
Resonans i modellen
En ideal RLC-seriekrets har R = 20 Ω och XL = XC = 40 Ω. Den matas med 100 V RMS. Bestäm ström och fasvinkel.
Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.
34

## Slide 35
Avslut och eget arbete
Varför är √(30² + 40²) relevant medan 30 + 40 inte är det?
Redovisa ett visardiagram tillsammans med RL- och RC-beräkningarna i v40-inlämningen.
35

## Slide 36
Källor och fortsatt läsning
Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall
OpenStax: enkla växelströmskretsar
OpenStax: impedans i seriekretsar
36